人民政协报社无负压供水改造项目

招 标 文 件

招标编号：rmzxbsWFYGSGZ

招标单位：人民政协报社

2017年4月

# 投标须知

第一节  投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 工程名称：人民政协报社无负压供水改造项目 建设地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报社大厦 项目规模：地上11层、地下2层；总建筑面积约2.6万平方米 项目最高限价：人民币30万元 |
| 2 | 合同形式 | 固定总价合同 |
| 3 | 质量等级 | 合格 |
| 4 | 本工程的 招标要求 | 详见投标须知 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 招标范围 | 管网叠压（无负压）给水设备，包含水泵、变频器、控制柜等设备的采购、安装及调试 |
| 7 | 工期要求 | 工期：40日历天 计划开工日期：2017年6月1日 计划竣工日期：2017年7月10日 |
| 8 | 招标人名称及地址 | 招标人： 人民政协报社 地 址： 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报社大厦 |
| 9 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 10 | 投标人资质要求 | 1、在中华人民共和国注册的独立法人单位； 2、具有生产企业当地的卫生许可批件； 4、具有ISO9000质量体系认证、环境体系认证、职业健康体系认证 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 7、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 8、企业没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态； 9、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录以及没有出现过任何重大事故； 10、法律、行政法规规定的其他条件； 11、本项目不接受联合体投标、代理商投标需持有厂家项目授权书、建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 现场踏勘 | 现场踏勘时间：2017年4月26日 集合地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报社大厦 （联系人：陈金辉13511088079） |
| 13 | 投标答疑会安排 | 无 |
| 14 | 设计方案 | 由投标人探勘现场后，结合现场系统数据自行设计改造方案，满足业主方使用要求。 |
| 15 | 投文件格式要求 | 详见投标须知 |
| 16 | 报价方式 | 依据《北京12房修定额》 |
| 17 | 投标货币和发票 | 人民币 国家规定的增值税发票 |
| 18 | 投标有效期 | 90日历天（从开标之日算起） |
| 19 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 20 | 付款条件 | 首付30％；工程完工验收后付60%；质保期满后付10％。 |
| 21 | 投标文件份数 | 投标文件正本1份，副本3份 |
| 22 | 投标书递交地点 | 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报社大厦一层108室（联系人：李颖） |
| 23 | 投标文件递交截止时间 | 2017年5月10日14:30前 |
| 24 | 开标 | 开标时间：另行通知 开标地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报社大厦会议室 |
| 25 | 评标办法 | 定性综合评标法 |

## 第二节 投标须知及附件

## （一）总  则

### 1.工程说明

  - 工程概况

    - 工程名称：人民政协报社无负压供水改造项目

    - 建设地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报社大厦

    - 项目规模：地上11层、地下2层；总建筑面积约2.6万m2

    - 本工程的合同形式： 固定总价合同

    - 本工程的质量标准：合格

  - 本工程的招标要求：

    - 本工程承包采用固定总价合同，因人工材料、设备、机械、运输、公共事业收费的变动或政府政策等的变化而引起投标人的费用增减，投标人均应事先估计并列入投标价中，并充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地布置、夜间施工、样板/样品的供应及测试、开工报批、抢工期、政府部门的各种测试和检验费、成品保护及合同约定的保修期等一切相关费用。

    - 按照招标人提供的本工程招标文件、图纸、工程建设标准及有关规范的要求，完成本工程施工前的图纸深化设计、样板/样品的供应及测试、材料供应、施工、实物测试，并通过有关部门的验收以及缺陷责任期内的保修等全部工作。

    - 投标人必须满足国家、北京市相关部门对于安全、文明施工的全部要求。

    - 投标人提供的施工方案中必须对施工质量、安装工艺、施工进度进行详细阐述，必须满足建设部关于印发《建筑工程安装防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知中关于安全施工的有关规定及建设单位对质量、进度、安全、文明施工的全部要求，在其投标文件中制定具体的措施，并把因落实有关措施必须发生的费用计入投标报价中。

    - 本招标工程遵循《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程价款结算暂行办法》及相关法律、法规和规章制度，通过邀请招标方式选定专业承包人。

    - 投标时所选材料应充分满足建设标准和技术规范的规定。

  - 招标方式：详见本须知前附表第5项。

### 2.招标范围及工期

2.1招标范围详见本工程招标图纸所涉及全部改造内容，物料供应和安装至验收的全部工作内容及未载明但为完成本工程所必须的全部工作。

2.2工期要求详见本招标文件投标须知前附表第7项。

### 3.资金来源

本工程资金来源详见本招标文件投标须知前附表第9项。

## （二）招标文件的说明

### 4.定义

  - 招标人 ：人民政协报社

  - 投标人：为响应招标人要求，向招标人提交投标文件的企业

### 5.踏勘现场、投标费用及答疑会

  - 招标人将按本投标须知前附表所述时间，组织投标人对工程现场及周边环境进行踏勘，以便投标人获取编制投标文件和签署合同所涉及现场的有关资料。投标人自行承担踏勘现场所发生的费用。

  - 投标人应承担与本次投标有关的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和责任承担这些费用。

### 6.招标方式和原则

  - 根据本工程的特点及国家有关规范，本工程招标采取邀请招标方式。

  - 本工程的招标活动，将依照《中华人民共和国招标投标法》及国家相关法律、法规、规章，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则进行。

  - 投标人应保证其投标文件的独立性和完整性。投标人的投标文件应含有明确接受并响应本招标文件内容的意思表示。任何出于限制竞争目的而与其它投标人商议、串通或取得他方理解的投标文件将视为无效。

  - 分包与转包：

投标人不得将本工程转包；且不得将本合同项目中的任何部分进行再次分包。

## （三） 投标文件的编制

### 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标文件及投标人与招标人之间有关投标的来往通知、函件、文件和合同执行过程中所有文件资料（包括图纸、文字、格式和计量单位等），均使用简体中文（如为英文资料，须同时提供中文译本，并以中文译本为准）并按国家有关规范执行。

7.2除工程建设标准另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件的组成

8.1 投标文件由书面投标文件组成。

8.1.1  投标文件的组成

A.  投标书（加盖单位公章）；

B.  法定代表人身份证明；见格式1-1

C.  法定代表人授权委托书；见格式1-2

D.  更具现场探勘后编制的工程预算；

E.  项目管理机构配备情况表；见格式1-3

F.  施工组织方案；

G.  施工进度计划；

H.投标主要材料一览表；

I. 营业执照及资质证书等资料：

J. 代理厂家的产品授权委托书。

除附件提供的格式外，投标人可根据实际情况和需要，提供其他必要的材料和说明,未提供格式的由投标单位自定。所有格式文件需盖章确认其格式。

8.1.2  资格证明文件：

A. 企业基本情况

B. 具有独立法人资格，须附《企业法人营业执照》(复印件)

C. 《法定代表人证书》或法定代表人《授权书》

D. 制造厂家通过的ISO质量体系认识、环境体系认证、职业健康体系认证、及相关产品的3C强制认证。

E. 近三年经审计的账务报表或银行开具的资信证明（复印件）

F. 近三年同类业绩（须提供用户名称、设备名称、数量、用户联系方式、合同证明文件）

G. 国内权威检测机构出具的所投产品的检测报告

H. 企业经营状况承诺书

I. 履约情况承诺书

J. 其它(如最近三年本公司牵涉的主要诉讼案件)

8.1.3 技术和服务文件(证明设备的合格性和符合招标文件规定的文件)

A. 投标方应提交根据合同要求提供的所有设备及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为投标书的一部分。

B. 证明设备和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，以投标书附件的形式编写，投标书附件和幅面应与投标文件一致。

C. 证明设备的合格性和符合招标文件规定的文件包含以下内容：

D. 设备主要技术数据和运行性能的详细描述及提供必要的产品本；

E. 关键元器件明细表(包括制造厂名、国别和价格)；

F. 产品制造、安装、验收标准；

G. 特殊工具及备件清单(包括货源及价格)；

H. 投标方提出的合理化建议，即对招标设备的规格、性能、材质、配套设备提出更为合理的群体方案，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求，并且使招标方满意；

I. 设备的技术服务和售后服务的内容及措施。

J. 投标方必须具备履行合同所需的财务、技术、生产能力和经验。

### 9.投标文件格式

9.1投标文件包括本投标须知中规定的全部内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

9.2招标文件未提供的有关投标内容的格式，由投标人自行编写，但应简洁、明了、详略得当。

9.3投标文件中所附的证明文件（营业执照、资质证书等）应复印清晰并加盖投标单位公章。

9.4投标文件的正副本均须打印，印刷应清晰整洁。全套投标文件应无涂改、行间       无插字或删除。

9.5除非需修改投标人的错误，修改（或增加）处应由法定代表人或法定代表人正式授权的代理人签字或加盖公章。

### 10.投标报价

10.1本工程的投标报价采用本投标须知前附表所规定的方式。

10.2投标人的报价应涉及本招标文件规定的全部服务范围和内容。

10.3投标人须特别注意：

投标人不应以低于成本价填报任何项目单价。如果投标人所报综合单价中故意出现过高或过低于合理市场价的报价情况，该投标人的投标报价将有可能被招标人拒绝。

### 11.投标货币：

本工程投标报价均采用人民币。

### 12.投标有效期：

投标有效期见本投标须知前附表第18项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

### 13.投标人的替代方案

详见投标须知前附表第19项。

### 14.投标文件的份数和签署

14.1投标人应按本投标须知前附表第21项规定的份数提交投标文件。

14.2投标人应在投标文件封面的右上角处明确标明“正本”或“副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3投标文件封面、投标书均应加盖投标人公章并经法定代表人或其授权代理人签字或签章。由授权代理人签字或签章的在投标文件中须同时提交投标单位法定代表人的授权委托书。投标单位法定代表人授权委托书签字、盖章及内容均应符合附件格式要求。

（四）投标文件的提交

### 15.投标文件的装订、密封和标记

15.1投标文件要求采用胶装，且装订牢固不易拆散和掉页。

15.2投标人应将投标文件密封在投标人自备的投标袋（箱）内。

15.3投标文件密封袋（箱）上应标识工程名称、投标人名称（加盖单位公章）。

15.4如果投标文件未按本投标须知第18.1至18.3条的规定装订、标识及密封的，或因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失，或因密封不严、标识不明而造成过早启封、失密等情况，招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任。由此造成的过早开封的投标文件，招标人可予以拒绝，并原封退还给投标人。

15.5所有投标文件的密封条必须贴在投标文件袋（箱）开口处，并在密封条上加盖单位公章进行标识。

### 17.投标文件的提交

17.1投标人应按本投标须知前附表所规定的地点，于投标文件递交截止时间前提交投标文件。

### 18.投标文件提交的截止时间

18.1投标文件提交截止时间见本投标须知前附表第22项规定。

18.2招标人可按本投标须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标文件递交截止时间为准。

### 19.迟交的投标文件：

招标人在本投标文件提交截止时间以后收到的投标文件将被拒绝并退回给投标人。

### 20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标文件提交截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容将作为投标文件的组成部分。

20.2在投标文件递交截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）    开标

### 21.开标

21.1送标时间： 详见投标须知前附表。

21.2开标时间： 以招标方内部安排时间为准。

21.3废标的条件：

21.3.1逾期送达的或未送达指定地点的；

21.3.2未按招标文件要求密封的。

（六）    评标

### 22.评标委员会与评标

评标委员会由招标人依法组成，评标委员会负责评标工作并完成评标报告。

### 22.评标过程的保密

22.1在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

22.2中标人确定后，招标人无须向未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 23.投标文件的澄清：

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清和说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

### 24.评审及废标条件

24.1评审

评审分为初步评审及详细评审两大部分，评审委员会评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上的响应，是指投标文件应与招标文件的重要条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的工作范围、质量、工期等产生重大影响或者投标文件的内容对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，而纠正这些内容将会对其它实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.2废标条件

26.2.1  开标时当场废标的条件详见本投标须知第23.5条。

26.2.2  评审废标

投标文件出现下列情形之一的，应当作为废标处理：

- 投标文件中“投标书”、法定代表人授权委托书未按招标文件规定      进行有效签字和盖章的；

- 投标文件未实质上响应招标文件的要求；

- 未通过资格评审的；

25.  评标办法：

定性综合评标法

（七）    合同的授予

### 26.  合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予按本招标文件相关要求所确定的中标人。

### 27.  招标人拒绝投标人的权利

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

### 28. 合同协议书的签订

28.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日历天内完成合同签署。招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2中标人如不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，同时依法承担相应法律责任。

28.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，本项目不得转包，未经招标人允许，中标人不得将中标项目的任何部分再次分包给他人。

# 工程建设标准

## 第一节   验收标准

一、人民政协报社无负压改造工程主要依据的法规、规范及规程等如下：（包括但不限于）

1、主要法规：

| 名 称 | 实施日期 |
| --- | --- |
| 《中华人民共和国建筑法》 | 1998.3.1 |
| 《中华人民共和国劳动法》 | 1995.1.1 |
| 《中华人民共和国环境保护法》 | 1989.12.26 |
| 《中华人民共和国计量法》 | 1986.7.1 |
| 《中华人民共和国安全生产法》 | 2002.11.1 |
| 《建设工程质量管理条例》 | 2000.1.30 |
| 《建设工程安全生产管理条例》 | 2004.2.1 |
| 《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分） | 2000.4.20 |
| 等等…… |  |

2、主要规范：

| 名 称 | 编 号 |
| --- | --- |
| 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2001 |
| 《建筑地面设计规范》 | GB50037-96 |
| 《民用建筑隔声设计规范》 | GBJ118-88 |
| 《工程测量规范》 | GB50026-93 |
| 《建筑地面工程施工质量验收规范》 | GB50209-2002 |
| 《高层民用建筑设计防火规范》（2005年版） | GB50045-95 |
| 《民用建筑设计通则》 | GB50352-2005 |
| 《屋面工程设计规范》 | GB50345-2004 |
| 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2006 |
| 《工程测量规范》 | GB50026-93 |
| 《建设工程文件归档整理规范》 | GB/T50328-2001 |
| 《建筑工程施工现场供用电安全规范》 | GB50194-93 |
| 《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版）》 | GB50325-2010 |
| 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB50243—2002 |
| 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ59-99 |
| 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ46-2005 |
| 《建筑机械使用安全技术规程》 | JGJ33－2001 |
| 《建筑工程施工技术管理规程》 | DBJ01-80-2003 |
| 《建筑工程资料管理规程》 | DBJ01－51－2003 |
| 《北京市建筑工程施工安全操作规程》 | DBJ01－62－2002 |
| 《建设工程监理规程》 | DBJ01-41-2002 |
| 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》 | DBJ01-83-2003 |
| 《北京市建设工程施工现场安全防护标准》 | 京建施[2003]1号 |
| 《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》 | 京建施[2003]2号 |
| 《北京市建设工程施工现场环境保护标准》 | 京建施[2003]3号 |
| 《北京市建设工程施工现场保卫消防标准》 | 京建施[2003]4号 |
| 等等…… |  |

注：若相应规程、规范版本升级，则以新的版本来执行。

3、除满足上述要求外，还应符合现行的国家、行业、北京地方的标准及规范，以及市建委等政府部门正式下发的相关文件要求。在标准不一致时，以较高的要求为执行标准。

## 第二节  技术要求

一、原有供水系统概况

本工程为人民政协报社生活供水系统改造项目。供水对象为一栋办公楼，高40米。市政给水管径为DN100。每层设有4个座便器，2个小便池，2个洗手池，一个拖布池。原泵房设于地下二层，有铸铁卧式多级离心泵，功率N=22kw两台，生活供水模式采用高低位水箱供水方式。

二、设计范围

设计方案涉及的范围为生活供水系统改造，供水方式为无负压供水，改造项目主要包括供水加压设备、进出管路改造、供水设备间装修，配套设备等的完善。

三、质量标准要求

1、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

2、控制柜内低压元器件采用西门子或施耐德等同类产品；

3、变频器采用ABB、西门子、三垦、日本富士或同类产品；

4、水泵推荐品牌及厂家：格兰富、威乐、ITT等同类品牌，并提供相关技术参数；

四、设计选用要点：

1、管网叠压（无负压）给水设备与之连接和取水的供水管应水量充裕、水压稳定，设置前应经地方自来水公司同意。

2、 管网叠压（无负压）给水设备接管点处的正常供水水压应由各地供水部门给出，但不应低于0.1MPa（从地面算起）。

五、其他

投标方负责办理通过卫生局或相关部门的验收及检测、卫生许可证事项以及售  后服务培训等事项。

上述技术标准中，未涵盖的技术要求投标方在投标文件中完善补充，招标方不在另行增加费用。

# 投标文件格式

### 格式1-1投 标 书

致：

- 我司已全面理解并同意贵司的                                     工程的招标文件及澄清答疑文件等所有内容，我们完全同意放弃对这方面之误解而产生不利影响之一切索赔权力。

- 在视察施工场地、详细审阅招标文件（包括招标文件的答疑和补充文件）及图纸后，我司愿意依据招标文件及图纸之内容及规定，对上述工程作如下投标报价：

投标总价：人民币大写                                            元

小写：RMB                                元

承担合同内约定的全部工作内容。包括但不限于供货、施工安装、竣工验收、保修等全部工作，并提供相应的工程档案整理、报告、试验及竣工资料、竣工图纸、验收等文件，协助招标人取得有关政府部门的相关批文及验收文件等。

3.  我司同意，本工程工期    日历天（最长不超过40日历天），包括供货、材料测试及加工、现场的安装施工、竣工验收等全部工作,若未能在规定之工期或根据合同条款可以顺延的工期内完成我司负责之全部工程，我司将按合同条款的约定承担相应之延期违约责任。

4.  我司同意本工程的质量标准为合格。

5.  我司承诺在接到中标通知书3日内完成该工程要求的全部深化设计工作，并在招标人对深化设计审核通过后按照深化设计方案进行施工。

6.  我司承诺：由我公司负责采购、用于本工程材料完全符合招标文件及工程建设标准的约定，并对材料质量负责。

7.  我司确认上述投标报价所列之价格已包含所有因本工程引起全部费用，包括（但不限于）样板/样品/样本的供应及测试、设备材料费、人工费、安装费、机械费、实物测试费、本工程及其他临近工程和公共设计保护的费用；修补费及仓储费、一切临时及永久之工程费用、必要的二次进场费、因工程所需而涉及政府有关部门的收费、为满足当地政府对文明施工和消防、保安等的要求进行的有关收费、抢工费、规费、税金及甲方有关要求引起的有关费用、保护其他构筑物费用以及与上述费用相关的物价或建材或人工与器械费用上涨、汇率、关税等变化引起上涨差价等。

我司承诺：我司填报的投标总价，完全符合本工程招标文件的要求，包含了为完成本项目招标文件中（包括但不限于图纸、工程建设标准及工程量清单等）规定的工程承包范围内的全部工作所需的费用和风险。如果上述三者之间在工程承包范围方面存在差异，则以三者共同范围最大化为准；同时如果上述三者之间在工程标准、技术参数和做法要求等方面存在有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。除本合同文件规定可以调整的费用外，无论在任何情况下，我司绝不会向贵方提出其他费用的请求。

我司确认，我司投标总价以及组成该投标总价的各项单价，均不低于我司的成本价。我司承诺不会以对工作内容理解的偏差、工料消耗量水平、市场价格的变化等任何原因而向招标人提出任何主张和索赔。

8.  我司同意在投标截止日期起90日历天内受本投标约束，若无贵司书面指示或确认，所有条件及价款不变。在此90日历天期满前，本投标随时可被贵司接纳。

9.   我司保证在接到贵司中标通知书后20日历天内及按贵司安排之日期，与贵司签订本工程合同，若我司未在规定的20个日历天内完成上述工作，则视同我司自动放弃本工程中标资格。

10.  我司将在本工程的施工中严格遵守国家和北京市有关基本建设（包括质量、安全、环境保护等）的法律、法规、规章、规定及相关文件进行工作。

11.  我司同意为本工程提供    年（不少于2年）的免费质量保修。

12.  我司同意贵司不一定要接纳最低价投标或任何价投标，也不须解释选择或否决任何投标的原因。

13. 我司承诺：如果在该项目投标过程中或中标后，贵司或有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我司在所投报的该项目投标文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料、证书等情况，不管招标人或有管辖权的招标投标行政监管机构是否有合法的处罚依据，我司将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我司已经收到中标通知书，我司无条件地承认我司所收到的中标通知书为无效文件，对招标人没有任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失均由我司承担。本段承诺具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，是我司所递交的投标书的有效组成内容，是我司真实意思的表示，对我司在该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

营业执照注册号：                          有效日期至：

营业执照注册地址：                        发照机关：

单位地址：

投标日期：

### 格式1-2 法定代表人身份证明

（附营业执照复印件及法定代表人身份证复印件）

投标人名称：

地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

法定代表人姓名：               性别：    年龄：    职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：   （加盖公章）

日期：    年    月    日

附：营业执照复印件（加盖公章）

### 格式1-3 法定代表人授权委托书

致：

本授权书宣告，在下面签字的（单位名称）、（职务）、（姓名）以法定代表人身份合法代表本单位（以下简称“投标人”）授权：（姓名）为本单位的合法代理人，授权代理人在               的招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担代理人行为的全部法律责任和后果。

代理人无权转让委托权。特此委托。

(附：授权委托代理人身份证复印件)

投标人名称（盖章）:

法定代表人姓名、职务：

（法定代表人签字）

代理人姓名、职务：

（代理人签字）

日    期：

### 格式1-4近3年已承接的类似工程业绩情况表

| 项目或指标 | 1 | 2 | 3 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工面积（平方米） |  |  |  |  |
| 承担的合同内容 |  |  |  |  |
| 合同总价/合同总结算价（万元） |  |  |  |  |
| 工程现状（已完工程或在施工程） |  |  |  |  |
| 合同工期/实际工期 |  |  |  |  |
| 竣工质量评定（在施工程可不填） |  |  |  |  |
| 业主/监理/承包商 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |
|  | 固定电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、投标人应提供有关证明材料（复印件并加盖单位公章），如工程合同主页等，否则该项业绩不予认可，提供4份即可。

2、上述表中数据必须认真填写，招标人将以电话、传真或实地考察方式进行核实，如果经核实发现数据不真实或由于填写不准确导致无法核实，将影响投标人评审结果。

### 格式1-5资格证明文件

1．  企业基本情况

2．《企业法人营业执照》(复印件)

3．《法定代表人证书》或《法定代表人授权书》

4．《生产许可证》(如果规定要求办理的)

5． 制造厂家在生产、销售和安装业务等方面的资质证书(复印件)

6． ISO9000质量体系认证证书或相应的质量认证证明（复印件，加盖公章）

7．近三年经审计的资产负债表、现金流量表或金融机构出具的资信证明或银行的信用等级证明（复印件）

8． 国内权威检测机构出具的产品检测报告、认证和(或)鉴定证书(复印件)

9． 近三年同类业绩资料（提供用户名称、设备名称、数量、联系方式）

10．企业经营状况承诺书

11．履约情况承诺书

上述文件应按先后顺序排列在招标文件中。其中提供了格式的，参考统一格式填写，其余格式自定。

格式2-2  拟投入的主要施工机械设备表

工程名称：

| 序 号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国产 进口 | 制造 年份 | 额定 功率 （KW） | 生产 能力 | 用于 施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：    （盖章）

法定代表人或授权委托人：     (签字或盖章)

日    期：

### 格式2-5 投标主要设备、材料一览表

| 序号 | 材料名称及编号 | 产地 | 供货单位及联系方式 | 规格、品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |

投标人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日期：

## 格式2-6 投标造价（北京12房修定额）

建设单位：

工程名称：

投标总价：	RMB（小写）

人民币（大写）

投 标 人：	　	　	　 (盖章)

法定代表人：      　	　	　 (签章)

造价工程师

注册证件号：      　	　	　	(执业资格专用章)

## 格式2-7 技术方案

投标方案应包括但不限于以下内容：

1、技术方案

2、产品技术要求

3、项目管理

4、整个项目的供货、安装、调试、验收方案

5、技术支持及售后服务

6、为本项目提供的额外服务